Техническо оборудване за лаборатория по „Електрообзавеждане на производството и  топлотехника”

| № | Наименование на оборудването | Описание на оборудването | Кол.бр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доставка на оборудване за лаборатория по”Електрообзавеждане на производството” и Топлотехника” |
| І. | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ |  |  |
| 1. | Основни елементи | Включва следните елементи: 1. Основна плоча 2. Опори с лагери 3. Куплиращи връзки 4. Гъвкави съединения 5. Електронен преобразовател на скоростта 6. Монтажни винтове 7. Ключове 8. DC статор 9. AC статор 10. Ротор с комутатор 11. Четкодържач с 2 четки 12. Кафезен ротор 13. Ротор с пръстен 14. Четкодържач с 6 четки Освен другото е предвидена магнитна проба за демонстриране на магнитни полета и прозрачен капак за осигуряване на безопасност на учениците при работа с въртящи се части. | 1 |
| 2. | Eлектрозахранване | Изходи за ac (променлив ток): • Трифазен: 24 V/14 A, 42V/10A • Монофазен: 0 – 48 V/5 A, 0 – 10 V/12A Изходи за dc (постоянен ток): • 32 V/14 A, 42 V/10 A, 0 – 40 V/5 A, 0 – 8 V/12 A Трифазно електрозахранване от мрежата.З Защита срещу превишаване на скоростта. | 1 |
| 3. | Измервателен модул | • 2 цифрови волтметра ac/dc Пълна скала: 99.9 V • 2 цифрови амперметра ac/dc Пълна скала: 19.9 A • 1 спидометър: 0 - 4000 rpm Трифазно електрозахранване от мрежата. Защита срещу превишаване на скоростта. | 1 |
| 4. | Модули – товар и реостат | • резистори: 3x15 Ohm, 90 W всеки, 1 Ohm + (0 - 2 Ohm), 80 W • кондензатори: 3 x 80 μF, 150 V • реостат: 0 - 80 Ohm, 1 A | 1 |
| 5. | Закрепваща скоба | Необходима за монтиране на заключващото устройство, спирачката ши задвижващия мотор. | 1 |
| 6. | Заключващо и завъртащо устройство | Служи за заключване и завъртане на ротора на асинхронен електромотор с навит ротор за получаване на индукционен регулатор и фазов трансформатор | 1 |
| 7. | Паралелна платка | Синхроноскоп с въртяща се светлина за свързване в паралел между синхронните генератори или между алтернатора и мрежата. | 1 |
| 8. | Модул за промяна на полюса | Превключвател за смяна броя полюси на моторите Dahlander | 1 |
| 9. | Звезда /Триъгълник стартер | За трифазни кафезни индукционни мотори. | 1 |
| 10. | Стартиране и синхронизация | Роторен стартер за трифазен асинхронен електромотор с навит ротор с възбуждащо устройство за синхронизация с мрежата. | 1 |
| 11. | Симулатор на грешки | Комплектът включва: •Симулатор на грешки за трифазен кафезен мотор - Късо съединение между две фази - Повреда на статорна фаза - Повреда на две фази - Вътрешно късо съединение •Симулатор на грешки при трифазен асинхронен електромотор с навит ротор - Късо съединение между две фази - Повреда на статорна фаза - Вътрешно късо съединение • Симулатор на грешки за монофазен мотор с кондензатор - Неуспешно стартиране на мотора •Симулатор на грешки за правотокови мотори със смесено възбуждане - Неуспешно стартиране на мотора - Повреда на статорната фаза - Шунтово възбуждане при обръщане на веригата | 1 |
| ІІ. | Симулатор на климатична система с топлинна помпа | Климатичната система с топлинна помпа въздух-въздух се състои от следните компоненти: - монофазен моторен компрексор; -кондензаторизпарител с вентилация чрез монофазен електромотор ; - изпарител/кондензатор с вентилация чрез монофазен електромотор; - два разширителни термостатични шибъра; - два едно посочни клапана за парални цикли; - моностабилен електроклапан за инверсия на охлаждащия цикъл; - резервоап за течност; -регулиращ термостат; -регулатор на скоростта на вътрешния вентилатор; - главен превключвател; -селектор за нагряванбохлаждане; -възможност за симулация навътрешната и външна температура -възможности за диспрлей на температурите на третирания въздух | 1 |  |
| ІІІ. | Симулатор на топлинна система | Централната отоплителна система се състои от следните основни елементи: - Топлинен генератор от течности или газове; - Схема на засилена циркулация, две тръби със затворен разширителен съд и обратно връщане - Електронно централно регулиране на подаваната темрпература, на база външна температура чрез трипътен смесителен клапан - Рециркулационна и рекондензираща помпа - Термостат за регулиране на бойлера и блок-термостат -Блок-манометър и предпазен клапан ; - Горивен прекъсвателен клапан. | 1 |